چکیده سمینارکارشناسیارشد با موضوع الکتروپلیمریزاسیون پلیمرهای  مزدوج و فعالیتهای اکسایش-کاهش آنها

پلیمرهایرسانا میتوانند به دوروش پلیمریزاسیونشیمیایی و الکتروشیمیایی تهیه شوند که روش دوم عموما برتری دارد، زیرا ضخامت و مورفولوژی (ریختشناسی) فیلم بهتر و پلیمرهای تمیزتری را در مقایسه با اکسایششیمیایی فراهم میکند. فیلمهای پلیمرهای رسانا عموما به وسیلهی اکسایشآندی (الکتروپلیمریزاسیون) مونومر مربوطه در حضور یک الکترولیت برروی سطح الکترود پایه رسوب میکند، که به سه روش (پتانسیواستاتیک، گالوانواستاتیک، ولتامتری چرخهای) انجام میشود. در حالیکه در روش بسپارششیمیایی پلیمرهای هادی در محلول حاوی تکپار و اکسنده در محیط اسیدی تهیه میشوند. محصول بدست آمده از این روش اگرچه به مقدار زیاد تولید میشود ولی کیفیت پایینی دارد و بهصورت محلول در آب میباشد و استفاده از اکسندههایقوی میتواند سبب اکسایش اضافی و سرانجام تخریب بسپار شود. رساناییالکتریکی در فیلم پلیمر رسانا بهوسیلهی وارد کردن گونههای آنیونی یا کاتیونی حاصل میشود. گونههای باردار تشکیل شده در هنگام دوپهکردن، به علت وجود پیوندهای دوگانه متناوب در زنجیرهی پلیمری مزدوج میتوانند، در امتداد زنجیرهیکربنی حرکت کنند، بهطوریکه انتقال الکترون امکانپذیر شده و بنابراین یک مادهی رسانایالکتریکی حاصل میگردد که وجود عوامل مختلف ازجمله: الکترولیت، حلال، دما، pH در طی الکتروپلیمریزاسیون بر مکانیسمواکنش اثر میگذارد. درنهایت با استفاده از روش امپدانس میتوان پارامترهای جنبشی مانند سرعتانتقالبار، ضریبظرفیت و وابستگی آن به پتانسیل و به طور کلی اطلاعات اساسی درمورد فیلم پلیمر را بدست آورد. از جمله کاربردهای پلیمرهای رسانا در پوششهای ضدخوردگی، حسگرها، باتریها و ابرخازنها و اخیرا دیودهای نشردهندهی نور (LED)، ابزارهای الکتروکرومیک و... بوده است.