نام دانشجو: سمیه بهرامیان

عنوان سمینار: بررسی ویژگیهای مولکولهای رنگ برای استفاده در سلولهای خورشیدی حساس به رنگ

اساس کار سلول خورشیدی حساس به رنگ، یک نیمه رسانا است. جذب نور توسط یک ماده رنگی سبب برانگیخته شدن الکترونهای آن میشود. مولکولهای ماده رنگی کوچک هستند. بنابراین، برای جذب میزان قابل توجهی از نور خورشید از مادهای دیگر، معمولا تیتانیوم دی اکسید، برای نگهداشتن تعداد زیادی از مولکولهای ماده رنگی استفاده میشود. تیتانیوم دی اکسید، الکترونهای برانگیخته شده را از رنگ به الکترود شمارشگر انتقال میدهد. در نهایت، طی این چرخه انتقال الکترون، الکترونها به مولکولهای رنگ برمیگردند و نور خورشید به الکتریسیته تبدیل می شود. حساسکننده در این سلولها باید دارای ویژگیهایی باشد، از جمله طیف جذبی حساسکننده باید ناحیهی مرئی و حتی قسمتی از ناحیهی زیر قرمز نزدیک را بپوشاند، دارای گروههای عاملی مناسب باشد، سطح حالت برانگیختهی حساسکننده باید بالاتر از انرژی باند هدایت نیمهرسانای استفاده شده باشد و  پایداری نوری، الکتروشیمیایی و گرمایی مناسبی داشته باشد. رنگهای مورد استفاده در این نوع سلول خورشیدی به دو دسته آلی و معدنی تقسیم میشوند که از جمله رنگهای معدنی میتوان به کمپلکسهای روتنیوم اشاره کرد.  رنگهای آلی نسبت به رنگهای معدنی مزایایی دارند از جمله اینکه متنوعتر بوده، به راحتی سنتز میشوند، بامحیط زیست سازگارترند و ساخت این رنگها کمهزینهتر است. از بین رنگ های آلی پورفیرین و فتالوسیانین جذب خوبی در ناحیهی زیر قرمز نشان میدهند و پایداری گرمایی و شیمیایی این رنگها باعث شده که این  حساسکنندهها به یکی از گزینههای مناسب جهت کاربردهای فتوولتاییک تبدیل شوند.

دراین سمینار ابتدا به بررسی تاریخچه و کاربردهای سلولهای خورشیدی میپردازیم. سپس انواع سلولهای خورشیدی از جمله سلولهای خورشیدی حساس به رنگ را معرفی میکنیم وعملکرد این نوع سلولها توضیح داده میشود. مهمترین قسمت سلول خورشیدی حساس به رنگ، حساسکننده میباشد. ویژگیهای حساسکننده را بررسی کرده و انواع رنگهای مورد استفاده دراین دسته سلولها را نام برده و در مورد این رنگها توضیح داده میشود و از بین این رنگها، رنگهای با کاربرد بیشتر معرفی خواهند شد.